Погоджено                                                                             Затверджую

Голова профкому                                                                  Директор школи ___________ Мшанецького НВК ________Голощук О.В

ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ
       операторів газового опалення

Мшанецького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад»

Загальні положення:

– повинен мати відповідне посвідчення на право роботи у газифікованих котельнях;

– приймається на роботу на опалювальний період;

– тривалість робочого дня, в тому числі час роботи і перерви для відпочинку, визначається графіком змінності;

– за нічний час роботи (з 22 год. до 6 год.) проводиться додаткова оплата в розмірі 35 відсотків годинної тарифної ставки (за умови, якщо сума ставки оператора й надбавки за роботу в нічний час перевищує розмір мінімальної зарплати);


Повинен знати:

– правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту в обсязі, що вимагається для виконання службових обов'язків;

– правила внутрішнього трудового розпорядку;

– будову і правила обслуговування водогрійних котлів, а також різних допоміжних механізмів і арматури котлів;

– основні відомості з теплотехніки;

– експлуатаційні дані котельного обладнання й механізмів;

– правила ведення режиму роботи котельні в залежності від показань приборів;

– схеми трубопровідної мережі й сигналізації у котельні;

– різні властивості газового палива й вплив якості палива на процес горіння й теплопродуктивність котлоагрегатів;

– причини виникнення несправностей у роботі котельної установки й заходи їх, попередження.

Службові обов'язки:

– обслуговувати водогрійні котли типу , які працюють на газовому паливі (розпалювання, пуск і зупинка котлів, живлення їх водою, регулювання горіння палива, спостереження за контрольно-вимірювальними приборами, за рівнем води в котлах, тиском і температурою води, попередження й усунення несправностей у ході експлуатації);

– проводити експлуатацію котлів у відповідності до затвердженої «Інструкції по експлуатації водогрівних котлів»  );

– підтримувати в чистоті робоче місце;

– вести облік основних показників поточної експлуатації (заміряти й відмічати: тиск води і її температуру в мережі, температуру повітря поза приміщеннями, витрата газу за зміну) і при прийнятті та здачі зміни робити відповідні записи у спеціальному журналі;

– приймати участь у планово-попереджувальному ремонті котлоагрегатів;

– підтримувати температурний режим у приміщеннях школи в межах +18–20 градусів;

– щорічно проходити перепідготовку (навчання й перевірку знань) з отриманням висновку комісії, що приймає екзамени;

– чітко виконувати вимоги Правил техніки безпеки в котельні, Правил виробничої санітарії, режиму праці й відпочинку;

– при виникненні аварії виконувати заходи, передбачені «Планом ліквідації можливих аварій у газовому господарстві школи» (знаходиться на робочому місці оператора);

– співробітничати з адміністрацією в справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати посильні заходи щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю або оточуючих його людей та навколишньому природному середовищу, повідомляти про небезпеку завідуючого господарством або директора школи;

– проходити в установленому порядку попередні та періодичні медичні огляди і мати особову медичну книжку;

– нести матеріальну відповідальність у встановленому законом порядку за шкоду, заподіяну школі внаслідок порушення покладених на нього трудових обов'язків.

– на протязі робочої зміни контролювати технічний стан котлів, електронасосів, газової апаратури, пристосувань та вимірювальних приладів;

– приймати заходи щодо усунення дрібних несправностей обладнання, які виникли під час перебування на зміні.

У випадку виникнення пожежі зобов'язаний:

– негайно повідомити про пожежу директора школи або чергового учителя, а при необхідності – в пожежну частину (тел. 101 або 105);

– одночасно негайно приступити до гасіння пожежі своїми силами й засобами пожежегасіння, які маються у школі;

Забороняється:

– працювати при несправних приладах контролю й автоматики;

– допускати витікання газу у місцях з'єднання трубопроводів і газових пальників;

– розпалювати котельні установки без попереднього їх продування повітрям;

– виконувати у приміщенні теплогенераторної роботи, не пов’язані з експлуатацією котельних установок;

– сушити одяг, взуття, дерево та інші пальні матеріали на конструкціях та обладнанні котлів, та трубопроводів;

– загромаджувати приміщення теплогенераторної та зберігати в ньому сторонні предмети і легкозаймисті рідини;

– замикати вхідні двері приміщення котельні при працюючих котлах;

– спати в робочий час;

– залишати роботу до приходу змінного оператора;

– залишати працюючі котли без постійного нагляду;

– допускати до газогенераторної і доручати нагляд за роботою котлів сторонніх осіб;

– знаходитися на роботі у нетверезому стані, розпивати спиртні напої;

– палити у приміщенні газогенераторної;

– здавати роботу зміннику, який хворий або знаходиться у нетверезому стані.

По закінченню опалювального сезону основний оператор виконує розпорядження директора школи включаючи роботу по обслуговуванню школи.

Ознайомлені:                          Ярчук М.І

Левчук А.А.

Ярчук В.М.

Погоджено                                                                                                   Затверджую

Голова профкому                                                                  Директор школи ___________Прокоп’юк Л.Г.

Мшанецького НВК ________Голощук О.В

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ОСОБИ, ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ЗА БЕЗПЕЧНУ ЕКСПЛУАТАЦІЮ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ ТА ГАЗОВОГО ОБЛАДНАННЯ

Мшанецького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад»

1.Загальні положення

1.1.Особа, відповідальна за безпечну експлуатацію систем газопостачання та газового обладнання, призначається з інженерно-технічних працівників відповідно до наказу начальника відділу освіти (в навчальних закладах - відповідно до наказу директора школи).

1.2.Особа, яка відповідає за безпечну експлуатацію газового обладнання та веде технічний нагляд за роботою котлів, повинна пройти підготовку і перевірку знань Правил безпеки систем газопостачання України, Правил будови та безпечної експлуатації котлів (газифікованих водогрійних котлів з температурою нагріву води до 115˚С – побутових).

1.3.Навчання безпечним методам і прийомам робіт в газовому господарстві осіб, відповідальних за безпечну експлуатацію газового обладнання, проводиться в спеціалізованих навчальних центрах, учбово-курсових комбінатах, а також на курсах, спеціально створених підприємствами, що дістали дозвіл органів Державної інспекції з промислової безпеки та охорони праці.

1.4.Періодична перевірка знань Правил безпеки систем газопостачання України, Правил будови та безпечної експлуатації котлів (газифікованих водогрійних котлів з температурою нагріву води до 115˚С – побутових) особи, відповідальної за безпечну експлуатацію систем газопостачання та газового обладнання, повинна проводитися не менше одного разу на 3 роки.

2.Відповідальний за безпечну експлуатацію систем газопостачання та газового обладнання повинен знати

2.1.Будову і принцип роботи котлів, основні теплові процеси, які відбуваються в котловому агрегаті і методи досягнення найбільш економічних режимів його роботи.

2.2.Будову і правила обслуговування газових горілок, топок, арматури котлів, тепломеханічне оснащення ( димососів, вентиляторів для дуття, насосів-теплообмінників).

2.3 Будову, призначення і принцип дії контрольно-вимірних приладів і засоби автоматичного регулювання, а також правила користування ними.

2.4.Технологічні схеми трубопроводів і обладнання котельні, схеми газопроводів котельні, схеми теплових зв'язків і схеми евакуації при пожежі.

2.5.Основні методи зовнішнього і внутрішнього очищення котлоагрегатів від накипу і сажі.

2.6.Методи оброблення поступаючої в систему води з метою знешкодження солей.

2.7.Ознаки і причини виникнення несправностей в роботі котлоагрегатів і ліквідації несправностей і аварій.

2.8.Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів, Правила безпеки систем газопостачання України, виробничі інструкції.

2.9.Правила техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежні заходи, правила внутрішнього розпорядку.

2.10.Порядок ведення експлуатаційної документації.

3.Відповідальний за безпечну експлуатацію систем газопостачання та газового обладнання зобов’язаний

3.1.Організувати та забезпечити безпечний режим газопостачання.

3.2.Проводити обстеження та регулярний контроль за безаварійною і безпечною експлуатацією споруд систем газопостачання та газового обладнання.

3.3.Розробляти виробничі інструкції по обслуговуванню систем газопостачання, плани, графіки по заміні та модернізації застарілого обладнання, плани ліквідації аварій в газовому господарстві.

3.4.Перевіряти правильність ведення технічної документації при експлуатації і ремонті газопроводів і газового обладнання.

3.5.Організовувати і контролювати проведення режимно-налагоджувальних робіт на газовикористовуючому устаткуванні.

3.6.Організовувати і проводити тренувальні навчання з операторами котельні відповідно до плану локалізації і ліквідації можливих аварій в газовому господарстві.

3.7.Брати участь в комісії по перевірці знань Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів, Правила безпеки систем газопостачання України, виробничих інструкцій з працівниками котельні.

3.8.Щоденно вести облік витрати газу із записом у спеціальному журналі.

3.9.В установлені терміни організовувати проведення повірку контрольно-вимірювальних приладів(манометрів, лічильників, коректора)

3.10.Організовувати обстеження димоходів та вентиляційних каналів, з подальшим отриманням акта-дозволу на їх експлуатацію.

3.11.Брати участь в комісії по прийманню в експлуатацію нового(реконструйованого) газового обладнання.

4.Особі,відповідальній за безпечну експлуатацію систем газопостачання та газового обладнання надається право

4.1.Здійснювати зв'язок з газопостачальною організацією, а також з підприємствами, які виконують роботи з технічного обслуговування та ремонту за угодою, і контролювати своєчасність, обсяг і якість виконаних ними робіт.

4.2.Не допускати до обслуговування систем газопостачання і виконання газонебезпечних робіт осіб, які не пройшли перевірку знань Правила безпеки систем газопостачання України, і не мають відповідного дозволу чи ліцензії.

4.3.Відсторонювати від роботи осіб, які допускають порушення Правил безпеки систем газопостачання України, Правил будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів, вимог інструкцій з охорони праці, посадових інструкцій.

4.4.Не допускати введення в експлуатацію систем газопостачання, газового обладнання, газовикористовувальних об’єктів, які не відповідають вимогам Правил безпеки систем газопостачання України.

5. Відповідальність

5.1. Особа, відповідальна за безпечну експлуатацію систем газопостачання та газового обладнання несе відповідальність за невиконання (неналежне виконання) своїх посадових обов’язків, які передбачені посадовою інструкцією, в межах діючого трудового законодавства України.

З інструкцією ознайомлений                                                                    О.І. Рибак